## Slide 2: PORTAS LÓGICAS
Prof.: Giovanni Leopoldo Rozza

## Slide 3: Introdução
As porta lógicas são componentes fundamentais na área da eletrônica digital e são responsáveis por realizar operações lógicas, como AND (E), OR (OU) e NOT (NEGADO), em sinais binários.
Esses sinais binários podem ser representados pelos valores 0 e 1, que correspondem a "falso" e "verdadeiro", respectivamente.
A história dos circuitos digitais e da lógica remonta ao século XIX, quando o matemático britânico George Boole desenvolveu a álgebra booleana. Boole criou um sistema matemático que permitia a representação e manipulação de proposições lógicas usando apenas dois valores: verdadeiro e falso. Sua obra "An Investigation of the Laws of Thought" (1854) foi um marco importante nesse campo

## Slide 4: Introdução
No entanto, foi somente no século XX que os princípios da álgebra booleana foram aplicados à eletrônica. Claude Shannon, um engenheiro elétrico e matemático americano, publicou um artigo seminal intitulado "A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits" em 1938.
Nesse artigo, Shannon demonstrou que as operações lógicas poderiam ser realizadas usando relés e interruptores elétricos.
A contribuição de Shannon foi revolucionária, pois mostrou que as operações lógicas poderiam ser implementadas em circuitos eletrônicos, abrindo caminho para o desenvolvimento dos computadores modernos.
Ele também introduziu o conceito de "álgebra booleana" como uma ferramenta para projetar e analisar circuitos digitais.

## Slide 5: Introdução
Nos primórdios da eletrônica, todos os problemas eram solucionados por meio de sistemas analógicos;
Com o avanço da tecnologia, os problemas passaram a ser solucionados pela eletrônica digital;
Na eletrônica digital, os sistemas (computadores, processadores de dados, sistemas de controle,
codificadores, decodificadores, etc) empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos básicos, que são conhecidos como portas e, ou, não e flip-flop;
Com a utilização adequadas dessas portas é possível implementar todas as expressões geradas pela álgebra de Boole.

## Slide 6: Introdução
Computador analógico

## Slide 7: Introdução
Na álgebra de Boole, há somente dois estados (valores ou símbolos) permitidos
Estado 0 (zero) (ausência de tensão)
Estado 1 (um) (presença de tensão, +5V)
Não existe outros estados possíveis, o estado 0 representa o falso e o estado 1 representa o verdadeiro.
Assim, na álgebra booleana, se representarmos por 0 uma situação, a situação contrária é representada por 1

## Slide 8: Portas Lógicas
Iremos estudar as seguintes portas lógicas :
    E (AND)
    OU (OR)
    NÃO (NOT)
    NÃO E (NAND)
    NÃO OU (NOR)
    OU EXCLUSIVO (XOR)

## Slide 9
Portas Lógicas
O QUE SÃO CIRCUITOS TTL
TTL é a sigla de Transistor–transistor logic ( Lógica transistor-transistor ), é uma classe de circuitos digitais construídos a partir de transistores bipolares de junção (BJT) e resistores. Ele é chamado lógica transistor-transistor porque a função lógica de propagação são realizadas por transistores.
Os circuitos TTL trabalham com tensão de 5 Volts. Os circuitos integrados TTL são notáveis por ter uma ampla gama de utilizações em muitas aplicações, tais como circuitos de controle, computadores, instrumentação, produtos de eletrônica de consumo, etc

## Slide 10: Portas Lógicas
PORTA E (AND)
A | B | A.B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
TENSÃO APLICADA NO PONTO A (A)
TENSÃO APLICADA NO PONTO B (B)
TENSÃO EM Out (A.B)
TABELA VERDADE
Notações alternativas:
Imagine os transistores como chaves, quando estão polarizados a chave está fechada, sem tensão aplicada na base (VBE) a chave está aberta

## Slide 11
Portas Lógicas
PORTA E (AND) - REPRESENTAÇÃO

## Slide 12
Portas Lógicas
PORTA E (AND) - CI

## Slide 13: Portas Lógicas
A | B | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
TENSÃO APLICADA NO PONTO A (A)
TENSÃO APLICADA NO PONTO B (B)
TENSÃO Output
TABELA VERDADE
Notações alternativas:
PORTA E NÃO (NAND)

## Slide 14
Portas Lógicas
PORTA E NÃO (NAND) - REPRESENTAÇÃO

## Slide 15
Portas Lógicas
PORTA E NÃO (NAND) - CI

## Slide 16: Portas Lógicas
PORTA OU (OR)
A | B | A+B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
TENSÃO APLICADA NO PONTO (A)
TENSÃO APLICADA NO PONTO (B)
TENSÃO EM OUT (A+B)
TABELA VERDADE
Notações alternativas:

## Slide 17
Portas Lógicas
PORTA OU (OR) - REPRESENTAÇÃO

## Slide 18
Portas Lógicas
PORTA OU NÃO (OR) - CI

## Slide 19: Portas Lógicas
PORTA NÃO (NOT)
A | 
0 | 1
0 | 0
A | 
0 | 1
0 | 0
TENSÃO APLICADA NO PONTO A (A)
TENSÃO EM OUT
TABELA VERDADE
Notações alternativas:

## Slide 20: Portas Lógicas
PORTA NÃO (NOT) - REPRESENTAÇÃO

## Slide 21
Portas Lógicas
PORTA NÃO (NÃO) - CI

## Slide 22: Portas Lógicas
PORTA NÃO OU (NOR)
TENSÃO APLICADA NO PONTO A (A)
TENSÃO APLICADA NO PONTO B (B)
TENSÃO EM Output
TABELA VERDADE
Notações alternativas:
A | B | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A | B | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 23: Portas Lógicas
PORTA NÃO OU (NOR) - REPRESENTAÇÃO

## Slide 24
Portas Lógicas
PORTA NÃO OU (NOR) - CI

## Slide 25: Portas Lógicas
PORTA OU EXCLUSIVO OU (XOR)
TABELA VERDADE
Notações alternativas:
A | B | Z
0 | 0 | ?
0 | 1 | ?
1 | 0 | ?
1 | 1 | ?

## Slide 26: Portas Lógicas
PORTA OU EXCLUSIVO OU (XOR) - REPRESENTAÇÃO

## Slide 27
Portas Lógicas
PORTA NÃO OU (NOR) - CI

## Slide 28: Portas Lógicas

## Slide 29: Portas Lógicas
LISTA DOS PRINCIPAIS CIRCUITOS DIGITAIS

## Slide 30: Expressões booleanas geradas por circuitos lógicos
Dado o circuito abaixo:
  Qual seria a expressão lógica que representa a saída S ?

## Slide 31: Expressões booleanas geradas por circuitos lógicos
Vamos subdividir o circuito em expressões lógicas menores:

## Slide 32: Expressões booleanas geradas por circuitos lógicos
Vamos subdividir o circuito em expressões lógicas menores:
S1 = A.B
S = S1 + C
LOGO:
S= A.B + C
S= A.B + C

## Slide 33: Exercício:
Escreva a expressão booleana executada pelo circuitos:
1
2

## Slide 34: Circuitos Gerados por Expressões Booleanas
Também é possível obter um circuito lógico, dada uma expressão booleana. Seja a expressão:
S = (A+B).C.(B+D)

## Slide 35: Circuitos Gerados por Expressões Booleanas
Assim:
S = (A+B).C.(B+D)

## Slide 36: Exercício:
Escreva a expressão booleana executada pelo circuitos lógicos abaixo:
a
b
1

## Slide 37: Exercício:
Desenhe o circuito lógico que executa a seguinte expressão booleana
S = (A.B.C) + (A+B).C
2
Desenhe o circuito lógico cuja expressão característica é:
3
Monte as tabelas verdades para os exercícios 1 e 2 do slide anterior:
4

## Slide 38: Exercício:
Tabelas verdades iguais para circuitos lógicos distintos significa que existe equivalência lógica para estes circuitos. Verifique que os circuitos abaixo são equivalentes lógicos.
5

## Slide 39
Slides baseados em:
Idoeta, I.V. & Capuano, F.G.; Elementos de Eletrônica Digital, 12ª. edição, Érica, 1987.
E. Mendelson; Álgebra booleana e circuitos de chaveamento, McGraw-Hill, 1977.